10.	Να περιγράψετε συνοπτικά το καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών UTP και την οπτική ίνα.

Να εξηγήσετε συνοπτικά τη διαφορά ανάμεσα σε μια μονότροπη και σε μια πολύτροπη οπτική ίνα.

11.	Να περιγράψετε συνοπτικά (και με σχήμα) τις βασικές τοπολογίες τοπικών δικτύων.

12.	Να εξηγήσετε τι σημαίνουν τα αρχικά και να

περιγράψετε συνοπτικά τη μέθοδο πρόσβασης στο μέσο μετάδοσης CSMA/CD.

13.	Τι αναφέρουμε ως Ethernet;

Η μέθοδος πρόσβασης στο μέσο μετάδοσης CSMA/CD με την τοπολογία διαύλου, αναφέρονται ως Ethernet. Προτυποποιήθηκε ως IEEE 802.3.

Ποιες είναι οι βασικές εκδόσεις του προτύπου IEEE 802.3;

| τύπος | καλώδιο | ρυθμός μετάδοσης | μέγιστη απόσταση | τοπολογία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE 802.3 |
| 10BaseT | UTP | 10Mbps | 100 m | άστρου |
| 10BaseF | οπτική ίνα | 10Mbps | 2 km | άστρου |
| IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
| 100BaseTX | UTP κατηγορίας 5 | 100Mbps | 100 m | άστρου |
| 100BaseT4 | UTP κατηγορίας 3 | 100Mbps | 100 m | άστρου |
| 100BaseFX | οπτική ίνα | 100Mbps | 2 km | άστρου |
| IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) |
| 1000BaseT | UTP κατηγορίας 5 βελτιωμένης | 1Gbps | 100 m | άστρου |
| 1000BaseSX | οπτική ίνα | 1Gbps | 500m – 5km | άστρου |

14. Να περιγράψετε συνοπτικά το πρότυπο IEEE 802.5 δακτυλίου με κουπόνι.

Η τοπολογία είναι δακτύλιος με συνδέσεις σημείου προς σημείο.

Το κουπόνι είναι μικρό πακέτο που κυκλοφορεί από κόμβο σε κόμβο και μόνο εκείνος που το έχει, μπορεί να μεταδώσει δεδομένα. Έτσι αποφεύγονται εντελώς οι συγκρούσεις.

Κάθε κόμβος οφείλει να παραδώσει το κουπόνι στον επόμενο, όχι αργότερα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση που ο κόμβος δεν διαθέτει δεδομένα για μετάδοση μπορεί να παραδώσει το κουπόνι αμέσως.

Ο κόμβος που έχει το κουπόνι και δεδομένα να μεταδώσει βρίσκεται σε φάση μετάδοσης, ενώ οι υπόλοιποι κόμβοι σε φάση ακρόασης.

Καθένας από τους κόμβους αυτούς δέχεται με τη σειρά το πακέτο, ελέγχει αν έχει τη δική του διεύθυνση (αν ναι, τότε αντιγράφει τα δεδομένα και τα αφήνει να συνεχίσουν το δρόμο τους).

Τελικά τα δεδομένα αποσύρονται από το δακτύλιο, όταν φτάσουν πίσω στον αποστολέα.

15.	Να περιγράψετε συνοπτικά τις συσκευές δικτύωσης hub, switch και router και να τις τοποθετήσετε σύμφωνα με το ανώτερο επίπεδο OSI στο οποίο φτάνει η λειτουργικότητα κάθε συσκευής.

| συσκευή | επίπεδο |
| --- | --- |
| hub | φυσικό |
| switch | σύνδεσης δεδομένων |
| router | δικτύου |

Ποιες από τις τρεις λειτουργίες μιας γέφυρας/switch, εκτελούνται σε κάθε περίπτωση;

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ